南方医科大学第三附属医院

体检自助登记终端采购需求

### 项目背景

我院体检用户一般集中在上午7点30分~9点，前台排队较长，比较混乱，故采购体检自助登记终端，实现身份证读卡、自助登记、打印指引单和条码、微信和支付宝扫描支付等功能，从而缓解体检者登记和缴费排队等候时间长的问题。

### 系统软件基本构架

自助机有自己的数据库，能通过内网和医院现有的体检系统（品牌：康软）数据库实时交互，获取体检相关信息，登记成功后再把处理信息返回给体检库。

### 系统软件功能组成

页面	               说明

首页	               选择已预约或未预约

获取基本信息界面	   根据身份证，电话，或档案号

填写基本信息界面	   填写基本信息，选中套餐

基本信息界面	       核对信息

收费界面	           微信、支付宝扫二维码支付

项目信息，打印界面	   核对项目信息，打印单据

### 四、系统软件功能要求

首页，根据情况选中已预约和未预约

若已预约：

1、根据需要选中获取预约信息的方式

2、刷身份证获取预约信息

3、基本信息核对界面，有人脸识别的功能，防止代检的现象

若未预约：

1、填写基本信息，及选择套餐

2、生成微信支付码，扫码支付后，自动跳转到下一页

3、显示基本信息及打印导引单和条形码（导引单和条形码样式可由用户设置）

### 五、自助机硬件功能参数要求（数量4台）

| 例图（仅供参考） | 产 品 参 数 |
| --- | --- |
|  | 红外触摸屏或同质量触摸屏,触摸无需力度；最小触摸体：>8mm；触摸次数：不受限；防尘、防爆、防刮； |
|  | TFT液晶显示器，分辨率高；图片显示不拉伸变形；刷新率≥75Hz； |
|  | 机柜防锈、防磁、防静电；机柜可固定及移动；内置功放和喇叭； |
|  | 主机： CPU≥2.7G，内存≥4GB，固态硬盘≥120G |
|  | 具有二代身份证阅读器 |
|  | 支持一维、二维码扫描，符合国际、国内通用二维码标准，扫描模式：命令模式、感应模式、触发模式 |
|  | 具有标签打印机 具有黑白激光打印机 |