用 户 需 求 书

电子膀胱镜    数量：1条

一、主要用途及技术参数需求

1、先端插入部的硬度沿着内镜软管变化，中段和接近先端部分较软，降低了敏感解剖部位的压力和不适。

2、具备≥120º的宽阔视野角，可以从膀胱颈观察整个膀胱内部全貌。

3、具备窄带成像功能。

4、视野方向0º（直视）。

5、景深≥3-50mm可调。

6、插入部先端外经约8.1Fr（2.7mm)。

7、插入部外径约16.5Fr（5.5mm)。

8、工作长度≥380mm。

9、钳子管道管道内径 ≥2.1mm。

10、弯曲部弯曲角度：上≥220º/下≥130º 。

11、全长≥660mm。

二、配置需求：

1、电子膀胱镜	  1条

- 售后服务要求：

1）免费提供操作、维护、维修培训；2）提供用户操作手册(含电子版)、维修手册（电路图）；3）保修期：整机保修2年（含）以上； 4）注明易损件使用寿命、单价。5）维护响应时间：≤24小时。6）软件免费重装及升级。7）提供数据采集接口协议。